# АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САГАРЧИНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ    АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.02.2014 г.                                                                                    №  16_-п

С.Сагарчин

Об утверждении схемы водоснабжения  и водоотведения  Сагарчинского сельсовета Акбулакского района Оренбургской области

В соответствии  с  Федеральным  законом №131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ  «О водоснабжении и  водоотведении»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  схему водоснабжения и водоотведения Сагарчинского сельсовета Акбулакского района Оренбургской области, согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление главы администрации № 71-п от 24.12.2012 г. «Об утверждении схемы водоснабжения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление  вступает  в силу  после  его официального обнародования.

Глава муниципального образования                                                    А.В.Петров

Разослано: в администрацию района, райпрокурору, в дело

Утверждена

Постановлением Главы администрации Сагарчинского сельсовета

от 11 февраля 2014 г. № 16 -п

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Сагарчинского сельсовета

Акбулакского района  Оренбургской области

на период до 2025 ГОДА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

с. Сагарчин

2014 год

1.Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения Сагарчинского  сельсовета  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Сагарчинского сельсовета Акбулакского района является:                                                                                                                   -  Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении;                                                                                                                                              -Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Сагарчинского сельсовета;

- Генеральный план поселения.

# - Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, а также с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения.                                                                                                                                                    Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.

II.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей  Сагарчинского сельсовета при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

2. 1. Сведения о водоснабжении  по поселению.

### КРАТКАЯ   ХАРАКТЕРИСТИКА  САГАРЧИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ

### ОБЛАСТИ

Общая площадь в административных границах – 44518  га

Численность населения (2013 г.) -  1736 чел

Общая площадь жилищного фонда (2013г.) - 28500 тыс.кв.м.

Основными природными ресурсами поселения являются:

Подземные воды хозяйственно-питьевого назначения. На территории Сагарчинского сельсовета расположена 1 действующая скважина, которая являются собственностью поселения и передана в хозяйственное ведение  МАУ «Уют».

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению МУП, в том числе

-добыча пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения                                                                                                                                                              -подключения потребителей к системе водоснабжения;                                                                                    -обслуживание водопроводных сетей;                                                                                                                         -установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;                                                                            -демонтаж и монтаж линий водоснабжения, водонапорных башен;

МУП работает на основании договора  с администрацией муниципального образования Сагарчинский сельсовет, предполагается получение лицензии в 2015 году самим предприятием на добычу питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и для  технологического обеспечения водой  сельскохозяйственных объектов.

Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых  МУП  осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

2. 2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  Сагарчинского сельсовета Акбулакского района базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений.

Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению, тупиковая – по конструкции.

Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив, на технологические нужды производственных предприятий, на пожаротушение.

2.3.Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения  Сагарчинского сельсовета Акбулакского района.

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств поселения  являются подземные воды.

Водоснабжение Сагарчинского сельсовета Акбулакского района осуществляется  только в  одном населенном пункте, из  1 водозаборной скважины в с.Сагарчин:

Скважина № 1– дебит 16 м3/час, насос ЭЦВ-10

Скважина расположена  в  с.Сагарчин  непосредственно на территории поселения. Имеется водонапорная башня Рожновского, объемом 25 м. куб., 1969 года постройки.

Водопроводная сеть жилого фонда представляет собой замкнутую кольцевую систему  водопроводных  труб диаметром 20-110мм. Материал из которого выполнен водопровод: асбест, чугун, металл, полиэтилен. Общая протяженность водопроводной сети 7000 м., 1969 года постройки.

Уличных водоразборных колонок на территории поселения - 3.

За год насосными станциями в среднем поднимается  50000 м3.

Нормы потребления воды для населения установлены из расчёта среднестатистической .

Обеспечение водой населения, кроме централизованного,  осуществляется 	бытовыми водозаборными станциями, расположенными в 95%  личных частных подворий. Дефицита воды на территории сельсовета нет.

Нормативы

водопотребления и водоснабжения для населения муниципального образования Сагарчинский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области на  1 квартал 2014 года

| Наименование услуг | Ед. измерения | Нормативы потребления на одного человека |
| --- | --- | --- |
|  |  | Водопотребление Литры/ (куб.м.) | Сумма (руб) |
| Жилые дома оборудованные водопроводом, газом, канализацией | 1 чел\сутки | 100 /30 | 57,54 |
| Сезонный полив огорода, газонов, цветников, садовых насаждений из расчёта на 100кв.м. |  | 27,9м3 | 535,12 в месяц |
| Мойка автомобиля | 1 единица | 40/1,2 | 23,02 |
| Баня |  |  |  |
| Домашние животные нормативы потребления на одну голову |
| Коровы молочные | 1гол./сутки | 50 / 1,5 | 28,77 |
| Молодняк КРС до 2-х лет | 1гол/сутки | 30 / 0,9 | 17,26 |
| Лошади | 1гол/сутки | 50/1,5 | 28,77 |
| Свиньи | 1 гол/сутки | 25 / 0,75 | 14,39 |
| Овцы, козы | 1 гол/сутки | 10 / 0,3 | 5,75 |
| Утки, гуси, кролики | 1 гол/сутки | 2 / 0,06 | 1,15 |
| Оплата воды по счётчику | Руб. | 1м3 | 19,18 |

Нормы потребления воды

Объем потребления воды  населением 571,3 тыс. м3 за год, при норме 0,9 м3 на человека. Объем потребления воды  бюджетными организациями 1163м3, утечка и неучтенный расход воды 3100м3, учет расхода воды в  бюджетных организациях  ведется по приборам  учета.  В 2013 году Постановлением администрации муниципального образования Сагарчинский сельсовет  для потребителей  на услуги водоснабжения, установлен тариф в размере 22,43  руб. за 1 м3.

Доля  расходов  на  коммунальные услуги  в совокупном  доходе по Сагарчинскому сельсовету составляют  15,5%, доля населения с доходами  ниже прожиточного минимума 17,5%, уровень собираемости  по Сагарчинскому сельсовету 85%,  доля получателей субсидий 15%.

Вопросами по обеспечению населения хозяйственной и питьевой водой занимается Администрация сельского поселения. Источником  водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок, организованных и благоустроенных зон санитарной охраны. В подземной питьевой воде определяются следующие загрязнения: общая минерализация, общая жесткость и окисляемость, которое являются природным фактором, независящим от техногенного воздействия на территорию.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения и водоотведения проводятся крайне низкими темпами. Одной из причин неудовлетворительного качества воды, подаваемой населению, является высокая изношенность водопроводных сетей,  отсутствие  генеральных схем развития водопроводов. Наибольший износ сетей приходится на уличные водопроводные сети. Значительны объемы потерь, утечек водопроводной воды, вызванные высокой степенью износа сетей и оборудования.

Система  водоснабжения  Сагарчинского сельсовета  планируется  централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых  и  противопожарных нужд в соответствии с территориальным планированием,  утвержденной  схемой  теплоснабжения, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2014 – 2025 годы.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения  будут использоваться подземные воды.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения.

2.4. Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем водоснабжения по поселению.

1. Несоответствия объектов водоснабжения санитарным нормам и правилам (неудовлетворительное санитарно – техническое состояние систем водоснабжения, не позволяющее обеспечить стабильное качество воды в соответствии с гигиеническими нормативами).

2. Отсутствие зон санитарной охраны, либо несоблюдение должного режима в пределах их поясов, в результате чего снижается санитарная надежность источников водоснабжения вследствие возможного попадания в них загрязняющих веществ и микроорганизмов.

3. Отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений (установок по обеззараживанию) на водопроводах, подающих потребителям воду.

4. Отсутствие  современных технологий водоочистки.

5. Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

6. Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

Для гарантированного водоснабжения населенных пунктов Сагарчинского сельсовета, при полном благоустройстве (устройство водопроводных сетей внутри каждого дома, общественных зданий и зданий коммунального назначения) проектом в перспективе необходимо предусмотреть:

- капитальный ремонт существующих глубоководных скважин, которые на данный момент находится в аварийном состоянии с заменой технологического оборудования и ремонтом оголовка, выполнить ряд мероприятий: демонтаж насоса и обсадных труб, прокачка эрлифтом в течение двух суток;

- развитие действующей тупиковой сети водопровода на всей территории населенных пунктов поселения Ø110÷63мм;

- поэтапная реконструкция существующих сетей и замена изношенных участков сети.

Водопроводную сеть необходимо планировать на перспективу  Ø 110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На вводах в здания спроектировать  устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии.

Водомерным узлом планируется также оснастить каждую действующую скважину.

Водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

2.5 Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех источниках водоснабжения и водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и  водопроводов питьевого назначения» предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:                                                                                                                                                                      - В первый пояс зон санитарной охраны включается территория в радиусе 30 - 50 м вокруг скважины. Территория первого пояса ограждается  и  благоустраивается, запрещается пребывание лиц не работающих на головных сооружениях.

-  второго  и  третьего — режимов ограничения. В зону второго  и  третьего поясов на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надёжную санитарную защиту водозабора в соответствии с требованиями Сан Пин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников  водоснабжения   и  водопроводов питьевого назначения». На территории второго  и  третьего поясов устанавливается ограниченный санитарный режим.

2.6. Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения  Сагарчинского сельсовета

Износ водопроводной сети составляет более 75%. При таком состоянии  водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция системы  водоснабжения.

Так, МАУ «Уют», запланировали мероприятия по частичному ремонту и реконструкции водопроводной сети за счет собственных средств предприятия. Планируется установка приборов учета на водозаборных скважинах, замена изношенных участков водопровода, ограждение санитарных зон водозаборных сооружений.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САГАРЧИНСКИЙ   СЕЛЬСОВЕТ АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА.

Оглавление

- Общие положения……………………….……………………………..…..1

- Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения …..…2

  - Сведения о водоснабжении по поселению………………………….……….3

  - Проектные решения………………………….………………………………..4

  - Источники водоснабжения, схемы водоснабжения…..……………………..4

  - Основные проблемы децентрализованной и централизованной систем   водоснабжения по поселению……………………………………………………5

  - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения……………...………6

  - Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения                                       Сагарчинского сельсовета …… ……………………………………………….   7

- Водоотведение…………………………………………..………………8

3. Водоотведение

Сети централизованной канализации на территории  Поселения  отсутствуют.

При определении качества жизни в населенном пункте, развитие систем канализации обычно ставят на третье место после развития систем водо-  и  электроснабжения. Такой подход вполне адекватен для слабо освоенных территорий  и  населенных пунктов с низкой плотностью населения, где канализация может быть организована при помощи выгребных колодцев  и  дренажных систем.

В населенных пунктах с высокой плотностью жителей, решение о строительстве благоустроенного дома должно приниматься на основе внятного представления о способе канализации стоков, являющихся следствием обеспечения комфорта проживания. Это же правило касается условий размещения любого предприятия. К сожалению, организация систем  водоотведения  в настоящее время вышла из-под контроля  и , в большинстве случаев, не выполняются даже элементарные нормативы. Поэтому в настоящее время, проблему  водоотведения  можно поставить на первое место.

Современные системы автономной  и  полуавтономной утилизации сточных вод, позволяют максимально приблизить качество жизни  в   сельских  домах к городским квартирам. Такие системы размыкают круг банальных бытовых проблем, связанных с использованием моек, ванных комнат, туалетов, стиральных машин и прочих достижений современной индустрии поддержания чистоты жилища.

На основании анализа состояния систем канализации в  Поселении  был сделан вывод о том, что основная часть частных домовладений имеют выгребную или, в крайнем случае, дренажную систему канализации. Эта ситуация не соответствует требованиям по защите окружающей среды от сбросов сточных вод и современным нормам расхода воды на поддержание высокого уровня жизни. Поэтому, основная задача по развитию систем канализации в  Поселении  заключается в 100% обеспечении экологической защиты подземных вод от стоков. Для этого должны проводиться следующие мероприятия:

- строительство  сооружений биологической очистки канализационных стоков;

- обеспечение биологической очистки стоков  и  организованного хранения навоза на животноводческих фермах;

- во всех населенных пунктах, где организовано  водоснабжение  населения от водопроводных сетей с устройством водопроводных вводов в жилые дома, необходимы:   строительство  уличных сетей канализации, строительство очистных сооружений с обеспечением полной биологической очистки стоков;

- реконструкция существующих  и  строительство новых групповых автономных канализационных систем в центрах развития, где  водоснабжение  осуществляется от водоразборных колонок  и  организация регулярного вывоза стоков на сливные станции.

Генеральным планом на расчетный срок запланированы следующие мероприятия по развитию систем  водоотведения  населенных пунктов:

в период до 2030 года:

- запланированы мероприятия по строительству сетей  водоотведения  в населенных пунктах сельсовета;

Развитие систем  водоотведения   в долгосрочной перспективе, необходимо проводить последовательно:

- на первом этапе выгребные ямы заменяются на системы автономной переработки стоков (септики + дренажные системы);

- на втором этапе в населенных пунктах строятся очистные сооружения,  и  организуется вывоз ила и стоков из септиков при помощи машин ассенизации;

- на третьем этапе строятся системы центральной канализации.

Организация систем центральной канализации должна проводиться в наиболее многочисленных и "приречных" населенных пунктах. В большинстве деревень  Поселения  на приусадебных участка площадью более 2000 кв.м наиболее эффективным будет создание индивидуальных систем канализации  и  почвенной фильтрации. Желательно, чтобы эти системы создавались по единым стандартам, которые гарантируют их экологическую безопасность  и  упрощают их обслуживание. Для остальных населенных пунктов развитие систем канализации должно происходить естественным путем от автономных до коллективных центральных,    по согласованию между гражданами населенных пунктов в рамках государственных  и  частных программ инвестирования проектов.

В строительных нормах  и  правилах  Поселения  должны быть введены нормы, связывающие ввод водопровода в дом с обязательной организацией системы сбора  и  очистки стоков.

В  Поселении  необходимо принять программу, которая позволяет максимально удешевить создание систем канализации. Такую программу можно реализовать на базе стандартизации систем  водоотведения   и  организации частных фирм по установке и эксплуатации систем.

Эффективная утилизация стоков может быть организована за счет применения экологически сбалансированных систем включения стоков в естественные циклы природопользования. Для этого можно использовать:

- технологии подготовки плодородных грунтов из торфа, соломы и стоков;

- технологии разделения "белых" (душ, мойка) и "серых" (туалет) сточных вод с последующей раздельной фильтрацией и использованием в качестве технической воды и удобрений;

- технологии использования сточных вод для создания автоматических систем подкормки растений.